Задание: Спроектировать привод ленточного транспортера.

Вариант №40.

Исходные данные:

Скорость транспортера:  V= 2 м/с

Окружное усилие:  S=1.5 кН

Диаметр барабана: D=400 мм.

Тип транспортерной ленты: Б-800

Срок службы: 8 лет

Размер В: не менее 300

График нагрузки:               Ксут=0,85,   Кгод=0,6

# ВВЕДЕНИЕ.

Цель курсового проектирования – систематизировать, закрепить, расширить теоретические знания, а также развить расчетно-графические навыки студентов. Основные требования, предъявляемые к создаваемой машине: высокая производительность, надежность, технологичность, минимальные габариты и масса, удобство в эксплуатации и экономичность. В проектируемом редукторе используются зубчатые передачи.

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине.

Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим.

Нам в нашей работе необходимо спроектировать редуктор для ленточного транспортера, а также подобрать муфты, двигатель. Редуктор состоит из литого чугунного корпуса, в котором помещены элементы передачи – 2 шестерни, 2 колеса, подшипники, валы и пр. Входной вал посредством муфты соединяется с двигателем, выходной также посредством муфты  с транспортером.

- Выбор электродвигателя и кинематический расчет.

Кинематический анализ схемы привода.

Привод состоит из электродвигателя, двухступенчатого редуктора. При передаче  мощности имеют место  ее потери  на преодоление сил вредного сопротивления. Такие сопротивления имеют место и в нашем приводе: в зубчатой передаче, в опорах валов, в муфтах и в ремнях с роликами. Ввиду этого мощность на приводном валу будет меньше мощности, развиваемой двигателем, на величину потерь.

1.1    Коэффициент полезного действия привода.

По таблице 1.1 [1] коэффициент полезного действия пары цилиндри-

ческих колес  ηз.к. = 0,98;  коэффициент, учитывающий потери пары

подшипников качения, ηп = 0,99; коэффициент, учитывающий потери в муфте   ηм = 0,98; коэффициент, учитывающий потери в ремне с роликами

ηр = 0,9

0,98*0,99*0,98 = 0,95

0,95*0,98*0,99 = 0,92

0,92*0,99 = 0,91

# Общий КПД привода:

= 0,982 * 0,995 * 0,982*0,9 = 0,8

  - Выбор электродвигателя.

Мощность на валу барабана:

Рб=S*V=1.5*2=3 кВт ,

где S-окружное усилие;

V-скорость транспортера;

Требуемая мощность электродвигателя:

Ртр=Рб/=3/0,8=3,75 кВт,

Угловая скорость барабана:

,

Частота вращения барабана:

При выборе электродвигателя учитываем возможность пуска транспортера с полной загрузкой.

Пусковая требуемая мощность:

Рп=Ртр*1,3м=3,75*1,3=4,875 кВт

Эквивалентная мощность по графику загрузки:

кВт

По ГОСТ 19523-81 (см. табл. П1 приложения [1]) по требуемой мощности

Ртр = 3,75 кВт выбираем электродвигатель трехфазный асинхронный

короткозамкнутый серии 4АН закрытый, обдуваемый с синхронной частотой

n = 1500 об/мин 4АН100S4 с параметрами Рдв = 3 кВт и скольжением

S=4,4 %, отношение Рп/Рн=2. Рпуск=2*3=6 кВт-мощность данного двигателя на        пуске она больше чем нам требуется Рп=4,875 кВт.

Номинальная  частота вращения двигателя:

где:  nдв – фактическая частота вращения двигателя, мин-1;

n   – частота вращения, мин-1;

s  – скольжение, %;

Передаточное отношение редуктора:

U=nдв/nб=1434/95,5=15

Передаточное отношение первой ступени примем u1=5; соответственно второй ступени u2=u/u1=15/5=3

1.3    Крутящие моменты.

Момент на входном валу:

,

где:   Ртр –  требуемая мощность двигателя, кВт;

– угловая скорость вращения двигателя, об/мин;

где:  nдв – частота вращения двигателя, мин-1;

Момент на промежуточном валу:

Т2 = Т1 * u1 * η2

где:  u1 – передаточное отношение первой ступени;

η2 – КПД второго вала;

Т2 = 25*103 * 5*0,92 =  115*103 Нмм

Угловая скорость промежуточного вала:

Момент на выходном валу:

Т3 = Т2 * u2 * η3

где:  u2 – передаточное отношение второй ступени;

η3 – КПД третьего вала;

Т3 = 115*103 * 3 * 0,91 = 314*103 Нмм

Угловая скорость выходного вала:

Все данные сводим в таблицу 1:

таблица 1

|  | Быстроходный вал | Промежуточный вал | Тихоходный вал |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения, об/мин | n1= 1434 | n2=286,8 | n3=95,5 |
| Угловая скорость, рад/с | w1= 150 | w2 =30 | w3= 10 |
| Крутящий момент, 103 Нмм | T1= 25 | T2= 115 | T3= 314 |

2.  Расчет зубчатых колес.

2.1 Выбор материала.

Выбираем материал со средними механическими характеристиками: для шестерни сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость НВ 230; для колеса – сталь 45, термическая обработка – улучшение,  но на 30 единиц ниже НВ 200.

Допускаемые контактные напряжения по формуле (3.9 [1])

, МПа

где:  σН lim b – предел контактной выносливости, МПа;

, МПа

для колеса:      = 2*200 + 70 = 470 МПа

для шестерни: = 2*230 + 70 = 530 Мпа

КНL – коэффициент долговечности

,

где:  NHO – базовое число циклов напряжений;

NНЕ – число циклов перемены напряжений;

Так как, число нагружения каждого зуба колеса больше базового, то принимают КHL = 1.

[SH] – коэффициент безопасности, для колес нормализованной и улучшенной стали принимают [SH] = 1,11,2.

Для шестерни:

Для колеса:

Тогда расчетное контактное напряжение определяем по формуле (3.10 [1])

= 0.45(481+428)=410 МПа.

  - Расчет быстроходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.

    - Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [1])

, мм

где:  Ка – для косозубых колес Ка = 43;

u1 – передаточное отношение первой ступени;

Т2 – крутящий момент второго вала, Нмм;

КНβ – коэффициент, учитывающий не равномерность    распределения нагрузки по ширине венца.

При проектировании зубчатых закрытых передач редукторного типа принимают значение КНβ по таблице 3.1 [1]. КНβ=1,25

[σH] – предельно допускаемое напряжение;

ψba – коэффициент отношения зубчатого венца к межосевому расстоянию, для косозубой передачи ψba = 0,25  0,40.

мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66  аw = 112 мм     (см. с.36 [1]).

    - Нормальный модуль:

mn = (0,010,02)*аw

где:  аw – межосевое расстояние, мм;

mn = (0,010,02)*аw = (0,010,02)*112 = 1,122,24 мм

Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn = 1,5.

Предварительно примем угол наклона зубьев β=10°.

2.2.3   Число зубьев шестерни (формула  3.12 [1] ):

,

где:  аw  – межосевое расстояние, мм;

β   – угол наклона зуба, °;

u1   – передаточное отношение первой ступени;

mn – нормальный модуль, мм;

2.2.4   Число зубьев колеса:

z2 = z1 * u1 = 24*5=120

    - Уточняем значение угла наклона зубьев:

,

где:  z1  – число зубьев шестерни;

z2  – число зубьев колеса;

mn – нормальный модуль, мм;

аw  – межосевое расстояние, мм;

β = 15,36°=15о22/

    - Диаметры делительные.

Для шестерни:

Для колеса:

Проверка:

    - Диаметры вершин зубьев.

Для шестерни:  da1 =d1+2mn =37,3 + 2*1,5 = 40,3  мм

Для колеса:       da2 =d2+2mn = 186,7 + 2*1,5 = 189,7 мм

    - Ширина зуба.

Для колеса:        b2 = ψba * aw = 0,4 * 112 = 45 мм

Для шестерни:   b1 = b2 + 5 = 44,8 + 5 = 50 мм

#### Коэффициент ширины шестерни по диаметру.

,

где:   b1 – ширина зуба для шестерни, мм;

d1 – делительный диаметр шестерни, мм;

    - Окружная скорость колес.

м/с

Степень точности передачи: для косозубых колес при скорости до 10 м/с следует принять 8-ю степень точности.

    - Коэффициент нагрузки.

По таблице 3.5 [1] при ψbd = 1,34, твердости НВ< 350 и несимметричном рас-положении колес коэффициент КНβ = 1,17.

По таблице 3.4 [1] при ν = 2,8 м/с и 8-й степени точности коэффициент  КНα=1,07.

По таблице 3.6 [1] для косозубых колес при скорости менее 5 м/с коэф-фициент КНυ = 1.

= 1,17 * 1,07 * 1 = 1,252

    - Проверяем контактные напряжения по формуле 3.6 [1].

, МПа

где:  аw – межосевое расстояние, мм;

Т2 – крутящий момент второго вала, Нмм;

КН – коэффициент нагрузки;

u1  - передаточное отношение первой ступени;

b2 – ширина колеса, мм;

Условие прочности выполнено.

    - Силы, действующие в зацеплении.

В зацеплении действуют три силы:

- Окружная

, Н

где:  Т1 – крутящий момент ведущего вала, Нмм;

d1 –делительный диаметр шестерни, мм;

- Радиальная

, Н

где:  α – угол зацепления, °;

β – угол наклона зуба, °;

- Осевая

Fa = Ft * tg β, Н

Fa = Ft * tg β = 1340,5 * 0.275 = 368 Н

    - Проверка зубьев на выносливость по напряжениям  изгиба

( см. формулу 3.25 [1] ).

, МПа

где: Ft – окружная сила, Н;

Коэффициент нагрузки КF = KFβ * KFν  ( см. стр. 42 [1])

По таблице 3.7 [1] при ψbd = 1,34, твердости НВ ‹ 350 и несимметричном рас-положении зубчатых колес относительно опор коэффициент КFβ = 1.36.

По таблице 3.8 [1] для косозубых колес 8-й степени точности и скорости 2,8 м/с коэффициент КFυ = 1,1.

Таким образом, КF = 1,36 * 1,1 = 1,496.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF зависит от эквивалентного числа зубьев zυ

- У шестерни

- У колеса

Коэффициент YF1 = 3,85 и YF2 = 3,6  (см. стр. 42 [1] ).

Определяем коэффициенты Yβ  и КFα .

,

где средние значения коэффициента торцевого перекрытия εα = 1,5; степень точности n = 8.

Допускаемые напряжение при проверке на изгиб определяют по формуле 3.24 [1]:

, МПа

По таблице 3.9 для стали 45 улучшенной предел выносливости при отнуле-вом цикле изгиба = 1,8 НВ.

Для шестерни = 1,8 * 230 = 414 МПа

Для колеса       = 1,8 * 200 = 360 МПа

Коэффициент безопасности

По таблице 3.9 [1]   [SF]’ = 1.75 для стали 45 улучшенной; [SF]” = 1 для поковок и штамповок.

Допускаемые напряжения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб следует проводить для того зубчатого колеса, для которого отношение   меньше. Найдем отношения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб проводим для колеса:

Условие прочности выполнено.

  - Расчет тихоходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.

2.3.1   Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [1])

, мм

где:   Ка = 43;

u3 – передаточное отношение на выходе;

Т3 – крутящий момент на выходе;

КНβ=1.25

ψba = 0,25  0,40.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66  аw = 140 мм     (см. с.36 [1]).

    - Нормальный модуль.

mn = (0,010,02)*аw = (0,010,02)*140 = 1.42.8 мм

Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn = 1.75 мм

Предварительно примем угол наклона зубьев β=10°.

    - Число зубьев шестерни (формула  3.12 [1] )

    - Число зубьев колеса

Z4 = z3 * u2 = 39*3=117

2.3.5     Уточняем значение угла наклона зубьев.

β = 12,83°=12o50/

2.3.6     Диаметры делительные.

Для шестерни:

Для колеса:

Проверка:

2.3.7     Диаметры вершин зубьев.

Для шестерни:  da1 =d1+2mn =70 + 2*1.75 = 73.5  мм

Для колеса:       da2 =d2+2mn = 210 + 2*1.75 = 213.5 мм

2.3.8    Ширина зуба.

Для колеса:        b4 = ψba aw = 0,4 * 140 = 60 мм

Для шестерни:   b3 = b4 + 5 = 56 + 5 = 65 мм

#### 2.3.9     Коэффициент ширины шестерни по диаметру.

2.3.10    Окружная скорость колес.

, м/с

Степень точности передачи: для косозубых колес при скорости до 10 м/с следует принять 8-ю степень точности.

2.3.11    Коэффициент нагрузки.

По таблице 3.5 [1] при ψbd = 0,93, твердости НВ< 350 и несимметричном рас-положении колес коэффициент КНβ = 1,1.

По таблице 3.4 [1] при ν = 1,05 м/с и 8-й степени точности коэффициент  КНα=1,06.

По таблице 3.6 [1] для косозубых колес при скорости более 1,05 м/с коэффициент КНυ = 1.

= 1,1 * 1,06 * 1 = 1,15

2.3.12   Проверяем контактные напряжения по формуле 3.6 [1].

Условие прочности выполнено

2.3.13    Силы, действующие в зацеплении.

В зацеплении действуют три силы:

- Окружная

- Радиальная

- Осевая

Fa = Ft * tg β=3286*0.228=749 Н

##### Проверка зубьев на выносливость по напряжениям  изгиба

Коэффициент нагрузки КF = KFβ * KFν  ( см. стр. 42 [1])

По таблице 3.7 [1] при ψbd = 0,93, твердости НВ ‹ 350 и несимметричном рас-положении зубчатых колес относительно опор коэффициент КFβ = 1.2.

По таблице 3.8 [1] для косозубых колес 8-й степени точности и скорости 1,05 м/с коэффициент КFυ = 1,1.

Таким образом, КF = 1,2 * 1,1 = 1,32.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF зависит от эквивалентного числа зубьев zυ

- У шестерни

- У колеса

Коэффициент YF1 = 3,62 и YF2 = 3,6  (см. стр. 42 [1] ).

Определяем коэффициенты Yβ  и КFα .

,

где средние значения коэффициента торцевого перекрытия εα = 1,5; тепень точности n = 8.

Допускаемые напряжение при проверке на изгиб определяют по формуле 3.24 [1]:

,

По таблице 3.9 для стали 45 улучшенной предел выносливости при отнуле-вом цикле изгиба = 1,8 НВ.

Для шестерни = 1,8 * 230 = 414 МПа

Для колеса       = 1,8 * 200 = 360 МПа

Коэффициент безопасности

По таблице 3.9 [1]   [SF]’ = 1.75 для стали 45 улучшенной; [SF]” = 1 для поковок и штамповок.

Допускаемые напряжения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб следует проводить для того зубчатого колеса, для которого отношение   меньше. Найдем отношения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб проводим для колеса

Условие прочности выполнено.

# Text boxes

1.040.00 00.ПЗ

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

5

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

7

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

10

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

11

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

12

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

13

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

15

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

14

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.