# 8.Уточненный расчет валов

## 8.1    Ведущий вал

Уточненный расчет состоит в определении коэффициентов запаса прочности s для опасных сечений и сравнении их с допускаемыми значениями [s].Прочность соблюдена при .

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[1]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

### Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям изгиба

# Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

# По таблице 8.5[1] принимаем ;

По таблице 8.8[1] принимаем ;

Момент сопротивления кручению по таблице 8.5[1]:

# при d=25 мм; b=8 мм; t1=4 мм

Момент сопротивления изгибу:

# При d=25 мм; b=8 мм; t1=6 мм

# Изгибающий момент в сечении А-А

# My=0;

# MА-А=МX

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

Составляющая постоянных напряжений:

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=40.3 мм:

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

## Промежуточный вал

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[1]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

# Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом

принимаем

Момент сопротивления кручению при d=30 мм:

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении А-А

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В.

### Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=35 мм; b=10 мм; t1=5 мм

Момент сопротивления изгибу:

Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

## 8.3   Ведомый вал

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[1]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

### Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению  при d=55 мм; b=16 мм; t1=6 мм

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении А-А

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В.

### Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=42 мм; b=12 мм; t1=5 мм

Момент сопротивления изгибу:

Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 1 ] )

# Условие прочности выполнено.

# 9.Выбор сорта масла

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса  на промежуточном валу в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение тихоходного колеса примерно на 10 мм.  Объем масляной ванны определяем из расчета 0.25 дм3 масла на 1кВт передаваемой мощности: V=0.25*3=0.75 дм3. По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. Для быстроходной ступени при контактных напряжениях 401,7 МПа и скорости v=2,8 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна  28*10-6 м2/с. Для тихоходной ступени при контактных напряжениях 400,7 МПа и скорости v=1,05м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна  34*10-6 м2/с.

# Средняя вязкость масла

По таблице 10.10[1] принимаем масло индустриальное И-30А (по ГОСТ 20799-75).

Камеры подшипников заполняем пластическим смазочным материалом УТ-1(табл.9.14[1]), периодически пополняем его шприцем через пресс-масленки.

# 10.Посадки деталей редуктора

Посадки назначаем в соответствии с указаниями, данными в табл. 10.13 [1].

Посадка зубчатого колеса на вал H7/p6 по ГОСТ 25347-82.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Отклонения отверстий в корпусе под наружные кольца по H7.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными табл. 10.13[1].

# Text boxes

1.040.00 00.ПЗ

35

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

1.040.00 00.ПЗ

29

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

28

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

27

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

1.040.00 00.ПЗ

34

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

33

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

32

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

31

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

30

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.