- Предварительный расчет валов редуктора.

Предварительный расчет проведем на кручение по пониженным допускаемым напряжениям. Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная

  - Ведущий вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении  Н/мм2.

, мм                                                 [1]

где: Т-крутящий момент, Нмм;

- допускаемое напряжение, Н/мм2;

мм

Так как вал редуктора соединен с валом двигателя муфтой, то необходимо согласовать диаметры ротора dдв и вала dв1. Муфты УВП могут соединять валы с соотношением dв1:dдв0,75, но полумуфты должны при этом иметь одинаковые наружные диаметры. У подобранного электродвигателя dдв=28 мм. Выбираем МУВП по ГОСТ 21425-93 с расточками полумуфт под dдв=28 мм и dв1=25 мм.

Примем под подшипник dп1=30 мм.

Шестерню выполним за одно целое с валом.

  - Промежуточный  вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр под подшипник при допускаемом напряжении  Н/мм2.

мм

Примем диаметр под подшипник dП2=30 мм.

Диаметр под зубчатым колесом dзк=35 мм.

Шестерню выполним за одно с валом.

  - Выходной  вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении  Н/мм2.

мм

Выбираем муфту МУВП по ГОСТ 21424-75 с расточкой полумуфт под dв3=42мм.

Диаметр под подшипник примем dП3=50 мм.

Диаметр под колесо dзк=55 мм.

# Text boxes

1.040.00 00.ПЗ

16

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

17

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.